Добрый день.

Вас приветствует предприятие «Омела» – поставщик фасовочно-упаковочного оборудования. Мы благодарим Вас, за то, что обратились именно к нам и сделаем все, что от нас зависит, чтобы удовлетворить потребности Вашего предприятия.

Главная цель предприятия – это помощь производителям и оптовым продавцам различной продукции в решении стоящих перед ними упаковочных задач. Комплектация этих решений фасовочно-упаковочным и различным вспомогательным оборудованием, конвейерами, маркировочным оборудованием и пр.

Вы заинтересованы в приобретении оборудования для изготовления медицинских масок. Для этих целей предлагаем Вам рассмотреть следующую модель.

Автоматическая линия 136.82.02 для производства медицинских трехслойных масок производительностью до 100 изделий в минуту

Образцы

Оборудование предназначено для производства трехслойных медицинских масок из нетканых материалов, отличается высокой производительностью, стабильным качеством продукции и простотой настройки и управления. Управление осуществляется при помощи жидкокристаллического дисплея. Для изготовления заготовки используется устройство ультразвуковой сварки. Для изготовления конечного продукта в состав линии входит машина для приваривания резинки к заготовке маски.

Автоматическая линия для производства медицинских масок состоит из двух частей:

- Непосредственно линия по производству заготовок одноразовых масок (Машина для производства заготовок одноразовых медицинских масок 1шт.). Она состоит из трех частей: стенд для установки материала, станок для производства заготовок и ленточный конвейер. Машину обслуживает - 1 оператор.

- Автоматический припайщик резинок (Ультрозвуковой автоматический припайщик резинок 2шт.). Представляет собой станок с небольшим конвейером, который автоматически подает заготовки масок, и отрезая нужную длину резинки, припаивает ее к заготовке.

Машину обслуживает - 1 оператор.

Технологическая схема производства:

1. Подача материала, формирование трёхслойного полотна.

2. Формирование продольных складок.

3. Продольный подгиб краёв, вкладывание носового фиксатора.

4. Ультразвуковая пайка продольного подгиба с вложенным носовым фиксатором.

5. Ультразвуковая поперечная пайка трёхслойного полотна по длине маски.

6. Обрезка готовой заготовки, транспортировка к накопителю.

7. Доставка накопителя к рабочему столу ультразвукового припайщика резинок.

8. Припайка резинок.

9.  Подготовка готовых масок к упаковке.

Технические характеристики:

- Электропитание: 220 В/380В 50 Гц

- Давление воздуха: 6 кг/cm2

- Выходная мощность: 11 кВт

- Подача: Автоматическая

- Производительность: до 100 шт. в минуту

- Размер: 4400 * 4000 * 1700 мм

Особенности оборудования:

- Высокая производительность

- Низкий уровень шума

- Регулируемая скорость производства (до 100 изделий в минуту)

- Высокий коэффициент использования сырья

- Высокая степень автоматизации существенно уменьшает стоимость изделий

Машина для производства заготовок одноразовых медицинских масок

В конструкции данной машины используются алюминиевые профили, что позволяет легко производить монтаж и демонтаж. Человеко-компьютерный интерфейс позволяет с помощью сенсорного управления вводить необходимые данные, контролировать процесс производства, вести учет изготовленных изделий и т. д.

Ультразвуковой автоматический припайщик резинок.

Данный станок предназначен для припайки резинок к заготовкам масок. Сварка производится ультразвуком, бесшумный, удобный в эксплуатации, управление осуществляется с помощью панели управления, производительность до 50 штук в минуту.

Особенности:

1. Компактная конструкция

2. Высокая точность и стабильность работы

3. Фрезерованная рама, не подверженная ржавчине.

4. Высококачественные фотоэлектрические элементы, стабильная и надежная работа автоматики.

Главные конфигурации

| № | наименование | Количество | Марка и страна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвук | 6 | Китай |
| 2 | Двигатель | 1 | YongKun Тайвань |
| 3 | Сервомотор | 3 | Delta Тайвань |
| 4 | Инвертор | 1 | Mitsubishi Япония |
| 5 | PLC | 1 Машина для производства заготовок | Mitsubishi Япония |
|  |  | 2 Ультрозвуковой автоматический припайщик резинок | Huitong Китай |
| 6 | Сенсорный экран | 1 | Delta Тайвань |
| 7 | Мотор для транспортировки | 5 | Китай |
| 8 | Статический выпрямитель | 2 | Wuxi Китай |
| 9 | Цилиндр | AirTAC | AirTAC |
| 10 | Система постоянного натяжения | 4 |  |
| 11 | Конвейер | 2 |  |
| 12 | Подшипник | NSK | NSK Япония |
| 13 | Рамка | алюминиевый профиль |  |
| 14 | Закрывающей пластиной | нержавеющая сталь |  |
| 15 | Редуктор | 3 |  |

Расход материалов на одну маску

(Размер маски 180*95)

|  | Наименование материала | Ширина материала | Расход на 1 маску в м. | Расход на 1 маску в кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 слой | Спранбонд 15-25г/кв.м. | 0,180м | 0,180м | 0,00057 |
| 2 слой | Мельтблаун 17-20г/кв.м. | 0,175м | 0,185м | 0,00067 |
| 3 слой | Спанбонд 15- 25 г/кв.м. | 0,195м | 0,195м | 0,00095 |
|  | Резинка |  | 0,35м | 0,0004 |
|  | Носовой фиксатор 100% РР | 0,003м | 0,1м | 0,0002 |

Срок поставки оборудования – 120 рабочих дней, с момента подписания договора, поступления авансового платежа

Гарантийные обязательства– гарантия на оборудование составляет 12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию и подписания соответствующих актов

Тит упаковки–деревянный ящик.

Порядок расчёта–
40% - предоплата, после подписания договора в течении 3-5 банковских дней.
30% - по уведомлению о готовности оборудования к отгрузке с завода.

30% - по прибытию оборудования на таможенную территорию Украины.

Увидеть машину в работе можно по ссылке:

https://youtu.be/U6iZ-XZ4ons

За 24-тилетний период своей работы, мы помогли около четырем тысячам предприятий расширить рынок и прекратить терять немалые средства на торговле неупакованным товаром. Повторные покупки у нас совершали такие известные предприятия и ТМ как «Дніпромлин», «Козацька розвага», «Рейнфорд», «АТБ», «Злагода», «Вєста», «Стимул», «Золоте зерно» и многие другие. Поэтому мы уверены, что сотрудничество с нами будет содействовать Вашему развитию и процветанию.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

ООО «Омела» Максим.